Příloha č. 1

Technická specifikace

Název veřejné zakázky:	POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Identifikační údaje zadavatele:		OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA

Sídlo:						Pavlovice u Kojetína 55, PSČ 798 30

IČO:						70891532

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Nabídka – doplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Pohon stroje | 4x4 | ANO/NE |
| Uzávěrka diferenciálu | na přední i zadní nápravě | ANO/NE |
| Převodovka | mechanická s reverzorem umístěným pod volantem | ANO/NE |
| Výkon motoru | min. 35 kW | ……….. kW |
| Počet převodových stupňů | min. 12/12 | …… převodové stupně |
| Rychlost | min. 33 km/h | …….. km/h |
| Provozní hmotnost | max. 1 750 kg | ………… kg |
| Výška stroje | max. 230 cm | …………. cm |
| Šířka stroje | max. 160 cm | …………. cm |
| Délka stroje | min. 350 cm | ………… cm |
| Nosnost zadního TBZ kategorie II. | min. 1 200 kg | ………... kg |
| Zadní vývodový hřídel | 540/540E | ANO/NE |
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky | min. 30 l/min | ……….. l/min |
| Počet hydraulických okruhů | 3 | …… hydraulických okruhů |
| Vybavení kabiny | topení a ventilace | ANO/NE |
| Dveře stroje | bezpříčkové s absencí B sloupku | ANO/NE |
| Traktor kategorie T2 | ŘP skupiny B | ANO/NE |
| Čelní sněhová radlice | Záběr 150 cm | ANO/NE |
| Odpružená mechanicky | Minimálně 2 ks pružin | ANO/NE |
| Příčné kopírování |  | ANO/NE |
| Gumový břit |  | ANO/NE |
| Čelní zametací kartáč | Hydraulický pohon | ANO/NE |
| Pracovní záběr | 150 cm | ANO/NE |
| Nadoba na smetky | Mechanicky výsypná | ANO/NE |
| Jednoosý traktorový návěs | Celková hmotnost 1.800 kg | ANO/NE |
| Sklopná korba ve třech směrech |  | ANO/NE |
| Podpěrné kolečko |  | ANO/NE |
| Mulčovač se sběrem | Pracovní záběr min 150 cm | ANO/NE |
| Sběrací koš | Objem min 900 l | ANO/NE |
| Hydraulický výsyp trávy | minimálně 190 cm | ANO/NE |
| Počet nožů | Minimálně 50 ks | ANO/NE |
| Veškeré nabízené příslušenství bude tvořit s nabízeným traktorem funkční celek. |  | ANO/NE |

V………………………… dne ………………………

…………………………………………………………….…….

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče